## Slide 1: STL牙齿模型的自动化处理
E2组：杨国峰 2019.12.8

## Slide 2: 目录 Contents
1
项目目标
2
实现方法和成果
3
需要改进的地方
4
收获

## Slide 3: 项目目标
完成STL牙齿模型的读取
对模型进行牙齿的分割，统计出牙齿的个数
对牙齿进行可视化编号（FDI牙位表示法）
显示牙齿轴向的方向
判断牙齿缺失情况

## Slide 4: 实现方法
尝试一（不理想）：
相邻边广度优先搜索的分割方法+OpenGL绘制+坐标分析
  分割算法时间性能低效
  OpenGL绘制调参复杂，实际的可视化不理想

## Slide 5: 实现方法
尝试二（成功）
Vtk + Qt + 坐标分析
  借助Vtk的连通分量提取和绘制的工具函数，快速实现牙齿分割和可视化
  借助牙齿中心点坐标的分析确定牙齿的缺失识别和编号
  使用Vtk的工具函数绘制OBB包围盒和其轴向，用包围盒的轴向近似牙轴方向
  借助Qt设计用户交互界面，用户可点击按钮，获得需要显示的牙齿画面

## Slide 6: 实现方法
尝试二（成功）
Vtk + Qt + 坐标分析
  牙齿分割和显示
    vtkPolyDataConnectivityFilter() ：最大连通分量的提取函数，对应每一个牙齿
    GetNumberOfExtractedRegions() ：返回最大连通分量的个数，即牙齿个数
    vtkOBBTree()：每个最大连通分量的包围盒，可获得包围盒的顶点和中心点坐标
    牙龈的去除：去掉包围盒体积最大的那个连通分量
    使用Vtk函数渲染绘制各个连通分量，显示各个牙齿

## Slide 7: 实现方法
尝试二（成功）
Vtk + Qt + 坐标分析
  牙齿编号和缺失识别
    编号建立在缺失识别的基础上
    基本数据结构：牙齿类
      牙齿中心点+牙齿AABB包围盒半径
      If distance(center1,center2) > R1 + R2 表明存在牙齿缺失
    以右门牙为基准进行编号
      预处理：从左往右扫描牙齿模型，存在牙齿缺失则补充一颗“空牙齿”
      填补“空牙齿”的作用是为了应对右门牙缺失的情况
      确定右门牙(center.x > 0 且 x min)，以右门牙为基准，分别往两侧编号
      绘制非空牙齿的编号:vtkVectorText()，未绘制的编号即为缺失牙齿的编号

## Slide 8: 实现方法
尝试二（成功）
Vtk + Qt + 坐标分析
  牙齿轴向显示：
    vtkLineSource()绘制包围盒的轴向
    vtkAxesActor()绘制牙模坐标轴
  Qt用户界面设计
    使用QVTKWidget将Vtk的渲染窗口显示到Qt的组件中。
    设计8个Button实现用户交互，点击可显示对应的图像
    显示的牙齿可通过鼠标点击和拖动进行旋转和缩放，实现全方位观察

## Slide 9: 成果
演示：程序对某下颚和上颚模型的分别处理

## Slide 10: 成果
点击显示牙齿模型：
点击去除牙龈：

## Slide 11: 成果
点击连通分量提取：

## Slide 12: 成果
点击包围盒：

## Slide 13: 成果
点击FDI牙位表示法：

## Slide 14: 成果
点击牙齿缺失情况：

## Slide 15: 成果
点击牙齿数量：

## Slide 16: 成果
点击轴向：

## Slide 17: 成果
特色
  算法简约，运行快速
    基于坐标运算
  程序的鲁棒性强
    能正确处理多种极端的牙齿缺失情形
      门牙缺失
      第三磨牙缺失
  用户界面友好，实用性强

## Slide 18: 需要改进的地方
连续多颗牙齿缺失的情形
  连续缺失区域只会补上一颗“空牙齿”，导致编号错误
  牙齿呈弧形排列，if distance(center1,center2) > R1 + R2 的判断误差会增大
牙尖方向的识别不够精确
  OBB包围盒仅用来近似牙尖方向
  后续将通过计算各牙齿的曲率特征，实现精确识别牙尖

## Slide 19: 收获
数字化口腔技术现状和三角面片分割算法的了解
学会了对STL模型的读取、计算和显示
学会了利用Vtk库的函数进行可视化处理，利用Qt设计UI界面
小组合作经验的增加：
  资料搜集和汇总
  计划拟定和任务分配
  编程模块的分工和结合

## Slide 20: 谢谢！